## Slide 1
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | PBL 프로젝트
ISO 26262
Child Lock SW 시뮬레이션
PBL 포트폴리오
박기준 (팀장)
PM & Safety Module Developer | F-07 · F-08 개발 | @PKJthecreator
팀명: 전차 (전자식 차일드락)
프로젝트 기간: 2026.02 ~ 2026.03
현대모비스 x LIKELION
Tech: C11/C++17 · GTest · GitHub Actions

## Slide 2
01. 프로젝트 개요 및 나의 역할
🎯 프로젝트 목표
ISO 26262 기능 안전을 준수하면서, 승객의 편의성과 하차 안전을
모두 충족하는 지능형 차일드 락 제어 시스템을 설계·구현·검증
▪ FG-01: 도어 잠금/해제 (속도·충돌 기반 자동 제어)
▪ FG-02: 하차 안전 보조 (후방 위험 연동 + 점유 알림)
▪ V-모델 | SRS ↔ SDD ↔ Code ↔ Test 양방향 추적성
👤 나의 역할
✦ PM (프로젝트 매니저) 총괄 — 일정·이슈·PR 관리
✦ F-07 RearRiskEvaluation 모듈 설계 및 구현
✦ F-08 RearRiskProtectionController 모듈 설계 및 구현
✦ ASIL B 등급 안전 요구사항 기반 핵심 로직 개발
PM / 프로젝트 총괄
• 전체 Issues 생성 및 관리 (Issue #4 ~ #13)
• PR Review & 브랜치 전략 통합 관리
• 팀원 역할 분배 및 A-SPICE 프로세스 총괄
F-07 RearRiskEvaluation (PR #15)
• 후방 접근 객체 거리·속도·신뢰도 기반 위험 판단
• 히스테리시스(Hysteresis) 로직 — 경계값 떨림 방지
• 센서 고장 Fail-Safe: FAULT_FLAG 출력 → F-08 연동
• ASIL B 등급 | MISRA C:2012 준수
F-08 RearRiskProtectionController (PR #16)
• F-07 평가 결과 기반 보호 액션 실행
• 위험 HIGH → CL 강제 ON + 경고음 + 이벤트 로그
• 센서 고장 → SAFE_LOCKED 정책 적용 (SDD 5.2.3)
• ASIL B 등급 | Defensive Programming 적용
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | PBL 포트폴리오 | 박기준

## Slide 3
02. 핵심 설계 — F-07 / F-08 아키텍처 흐름
데이터 흐름 및 판단 로직 (F-07 → F-08)
[인지] 센서 입력
거리 · 속도 · 신뢰도
[판단] F-07
위험 평가 + Hysteresis
[제어] F-08
Child Lock Motor
⬦ 센서 정상? (riskValid)
Yes ▼
No ▶
SAFE_LOCKED
강제 잠금 + 경고음
⬦ 위험 감지?
Dist ≤ THRESH && Spd ≥ THRESH
Yes ▶
위험 (Risk HIGH)
잠금 유지 + 경고
No ▼
✔ 안전 (Safe)
잠금 해제 허용 (하차 가능)
💡 Hysteresis 로직: 위험 확정 200ms 이상 지속 / 해제 확정 500ms 이상 안전 유지 → 경계값 떨림 방지
핵심 ASIL B 로직 (F-07 / F-08 C 코드)
/* F-07: Rear Risk Evaluation */ static bool isRawThreatActive( const RearRiskInput_t *input) { const bool isClose = (input->distanceM <= THRESH); const bool isFast = (input->relSpeedMps >= THRESH); return (isClose && isFast); } /* F-07: Hysteresis Logic */ static void updateHysteresis(ctx, raw, ms) { if (raw) { // 위험 지속 if (elapsed >= CONFIRM_MS) ctx->isRiskHighActive = true; } else { // 안전 지속 if (elapsed >= CLEAR_MS) ctx->isRiskHighActive = false; } } /* F-08: Protection Controller */ void F08_Run(const Input_t *in, Output_t *out) { if (!in->riskValid) { // 센서 오류 out->targetCLState = CL_STATE_ON; out->warningSound = true; out->eventLog = true; } else if (in->riskHigh) { // 위험 HIGH out->targetCLState = CL_STATE_ON; out->warningSound = true; out->eventLog = true; } }
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | PBL 포트폴리오 | 박기준

## Slide 4
03. 테스트 · 검증 및 품질 성과
140건
단위 테스트
100%
테스트 통과율
100%
Branch Coverage
< 1 ms
처리 속도
≤ 10
Cyclomatic Complexity
📋 F-07 / F-08 관련 주요 테스트 케이스
Test ID
테스트 항목
기법
ASIL
TC-004
주행 중 해제 차단 — 3.0km/h (On-limit)
BVA
ASIL B
TC-005
주행 중 해제 허용 — 2.9km/h (Off-limit)
BVA
ASIL B
TC-009
충돌 시 비상 해제 (복합조건 = True)
DT
ASIL B
TC-010
충돌 단일조건 무시 (오동작 방지)
DT
ASIL B
TC-012
후방 객체(거리/속도/시간) 복합 감지
PW
QM
TC-013
후방 센서 노이즈/반복 경고 히스테리시스
EP
QM
TC-015
점유 센서 에러 발생 시 보호 로직
FI
QM
🔄 CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions)
✔ Build (Ubuntu)
✔ Unit Tests (GTest)
✔ Static Analysis (Cppcheck)
✔ Code Complexity (Lizard ≤10)
✔ Coverage (lcov — 100%)
📌 품질 기준 준수
• 함수 길이 ≤ 80 lines
• Dynamic Memory 사용 금지
• Defensive Programming 적용
• MISRA C:2012 준수
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | PBL 포트폴리오 | 박기준

## Slide 5
04. 학습 내용 · 핵심 교훈 · 기여 요약
📘 기술적 학습
1. ISO 26262 기능 안전 분석 (HAZOP/FMEA) 및 ASIL B 안전 목표 도출
2. SRS → SwDD → Code → Test 양방향 추적성 확보 (SWE.1~6)
3. 히스테리시스(Hysteresis) 로직 설계 — 센서 노이즈 환경 안정성 확보
4. Fail-Safe 상태 (SAFE_LOCKED/EMERGENCY_RELEASED) 설계
🤝 협업 & 프로세스
1. GitHub Actions CI/CD: 빌드 → GTest → Cppcheck → lcov 자동화
2. PM으로서 Issue 기반 역할 분배 및 PR Review 프로세스 정립
3. GoogleTest Mock 기반 Fault Injection 시나리오 검증
4. Branch / MC/DC Coverage 100% 달성 — 140개 TC 모두 PASS
⚡ 도전 과제 & 해결 방법 (내가 직면한 문제)
도전 과제
▸ 후방 센서 노이즈로 인한 경계값 떨림 (chattering) 문제
▸ 센서 고장 시 F-07 → F-08 연동 Fail-Safe 정책 복잡성
▸ ASIL B 요구사항 수준의 방어적 코딩 + 100% Coverage 달성
해결 방법
▸ Hysteresis 로직 (확정 200ms / 해제 500ms) 적용 → 안정화
▸ F-07 faultFlag → F-08 SAFE_LOCKED 자동 연쇄 정책 설계
▸ Defensive Programming + GTest Mock Fault Injection 자동화
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | PBL 포트폴리오 | 박기준

## Slide 6
Thank You
감사합니다
박기준 | PM & Safety Module Developer
ISO 26262 Child Lock SW 시뮬레이션 프로젝트 | 팀 전차
MOBIUS BOOTCAMP 1기 | 현대모비스 × LIKELION
🔗 github.com/PKJthecreator | @PKJthecreator