## Slide 1
ASIL-B
ISO 26262
MISRA C:2012
기계공학의 메커니즘 위에
ASIL-B 등급의 SW 안전을 설계하다.
하드웨어와 소프트웨어의 경계를 허무는 융합형 문제 해결사
차량 도어 기구학 + 센서 물리 모델 + Fail-Safe SW 설계
지원 직무: 연구개발(R&D) · 차량 SW 제어 로직 개발 · 전장 부품 안전 설계
1 / 6

## Slide 2
Q1. 문제 인식
차량 안전 시스템의 핵심,
HW와 SW의 유기적 통합의 괴리를 '문제'로 정의하다.
단순히 SW 코딩 공부가 아닙니다.
차량 도어(HW)의 물리적 거동을 이해하지 못한 SW 제어는
치명적인 오작동으로 이어집니다.
⚠ 센서 노이즈에 의한 모터 떨림
→ 도어 락 모터의 불필요한 반복 작동 → HW 수명 저하
⚠ 고장 시 방치 (No Fail-Safe)
→ 센서 고장 인지 불가 → 안전 기능 무력화 → 승객 위험
⚠ 경계값 떨림에 의한 오판단
→ ON/OFF 반복 토글 → 운전자 혼란 + 시스템 불신
🔧 HW 관점 문제
도어 래치/모터의 기계적 마모, 관성 지연, 온도에 의한 센서 출력 드리프트를 SW가 보상해야 함
💻 SW 관점 문제
단순 if-else 로직으로는 경계값 떨림/센서 오류에 대응 불가 → Hysteresis + Fail-Safe 설계 필수
✅ 해결 접근: 기계공학 + SW 융합
물리적 거동 이해 → 히스테리시스 설계 → ASIL-B Fail-Safe 구현
2 / 6

## Slide 3
Q2. 해결 과정 ①
F-07
기계공학도의 시각으로
센서의 물리적 한계를 SW로 극복하다.
▎ 후방 접근 위험 판단 로직 (RearRiskEvaluation)
📏 거리
≤ 3.0m
근접 판단
🏎 속도
≥ 2.0m/s
접근 속도
📡 신뢰도
≥ 70%
센서 품질
세 조건 동시 충족 + 500ms 지속 → Risk HIGH 확정 | 1000ms 안전 지속 → Risk 해제
▎ 핵심: 히스테리시스(Hysteresis) 로직
static void updateHysteresis(
F07_Context_t *ctx, bool rawThreat, uint32_t nowMs)
{
if (rawThreat) {
ctx->riskClearTimestampMs = nowMs;
if (!ctx->isThreatOngoing) {
ctx->isThreatOngoing = true;
ctx->riskOnsetTimestampMs = nowMs;
}
/* Confirm HIGH after sustained threat */
if ((nowMs - ctx->riskOnsetTimestampMs)
>= REAR_RISK_CONFIRM_DURATION_MS)
ctx->isRiskHighActive = true;
} else {
/* Clear HIGH after sustained safe */
if ((nowMs - ctx->riskClearTimestampMs)
>= REAR_RISK_CLEAR_DURATION_MS)
ctx->isRiskHighActive = false;
}
}
3 / 6

## Slide 4
Q2. 해결 과정 ②
F-08
ASIL-B 등급의 Fail-Safe 시스템을 구축해
무결점 안전을 확보하다.
▎ 보호 액션 실행 흐름 (ProtectionController)
🔴 Risk HIGH → 즉시 보호 액션
• 도어 차일드락 강제 ON (targetCLState = CL_STATE_ON)
• 경고음 발생 + HMI 경고 메시지 표시
• 이벤트 로그 기록 (eventLog = true)
🟠 Sensor FAULT → SAFE_LOCKED 정책 (SDD 5.2.3)
• 센서 고장 시 즉시 CL ON 유지 / 강제 활성화
• 운전자 필수 알림 (warningSound = true)
• DTC 저장 및 FAULT_FLAG_REAR_SENSOR 세트
🟢 Risk LOW/NONE → 현재 상태 유지
• 경고 해제, 정상 운전 모드 유지
▎ Defensive Programming + Fail-Safe 코드
void F08_RearRiskProtectionController_Run(
const RearRiskProtectionInput_t *input,
RearRiskProtectionOutput_t *output)
{
/* Defensive: NULL pointer guard */
if ((input == NULL) || (output == NULL))
return;
initNeutralOutput(input->currentCLState, output);
/* IGN OFF → feature inactive */
if (input->ignitionState != IGN_STATE_ON)
return;
/* FAULT: SAFE_LOCKED policy (SDD 5.2.3) */
if (!input->riskValid) {
output->targetCLState = CL_STATE_ON;
output->warningSound = true;
output->eventLog = true;
return;
}
/* Risk HIGH: protective action */
if (input->riskHigh) {
output->targetCLState = CL_STATE_ON;
output->warningSound = true;
output->eventLog = true;
}
}
MISRA C:2012
Rule 21.3 동적 메모리 금지 Rule 15.5 단일 return 패턴
ISO 26262
ASIL-B 등급 SW 개발 Defensive Programming 적용
A-SPICE
요구사항 ↔ 코드 추적성 DD-CL-F08 트레이서빌리티
4 / 6

## Slide 5
Q3. 에스엘 적용 방안
에스엘의 전장 부품에
ASIL-B 수준의 '안전 기반 통합 제어 역량'을 이식하다.
💡 ADB 헤드램프
Adaptive Driving Beam
히스테리시스 → 빔 패턴 경계값 안정화 Fail-Safe → 센서 고장 시 기본 빔 유지
⚙️ E-Shifter
Electronic Gear Shifter
히스테리시스 → 변속 위치 판단 안정성 Fail-Safe → 오변속 방지 + P단 안전 로직
🪞 전동 폴딩 미러
Power Folding Mirror
히스테리시스 → 장애물 감지 임계값 안정화 Fail-Safe → 과부하 시 모터 정지 보호
5 / 6

## Slide 6
기계공학의 뼈대 위에
똑똑한 SW의 두뇌를 탑재하는
에스엘의 미래 파트너.
Hysteresis Logic
ASIL-B Fail-Safe
MISRA C:2012
Defensive Programming
HW-SW 융합
경청해 주셔서 감사합니다.
6 / 6